ПРОЕКТ ПРИКАЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от __ __2010 г. № __

О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОСТАВУ, ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Во исполнение статьи 9 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Минрегион Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования по составу, форме и содержанию энергетического паспорта здания и сооружения.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 мая 2010 года.

Министр 										 В.Ф. Басаргин

# Утверждены

Приказом Министерства

Регионального развития

# Российской Федерации

от ____ _____ 2010 г. № _____

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВУ, ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

1. Энергетический паспорт здания и сооружения должен использоваться при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, учебных, зрелищных, лечебных учреждений и поликлиник, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных сооружений), а также других зданий общественного назначения, складских зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха в них выше 12°С и технопарков полезной площадью более 50 кв.м независимо от высоты с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха (далее по тексту – зданий или здания).

2. Форма энергетического паспорта должна отражать проектные и измеренные (или расчетные при отсутствии приборов учета) целевые показатели энергосбережения и энергетической эффективности этого здания. В том числе данные о проекте здания (или данные натурных обследований при отсутствии проекта): объемно планировочные показатели, геометрические и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, энергетические параметры и удельные показатели энергоэффективности здания (требуемый и расчетный) - величины годового энергопотребления на отопление и вентиляцию здания, класс энергетической эффективности, а также величины горячего водоснабжения в абсолютном и удельном значениях, дополнительно данные об энергоэффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В процессе эксплуатации здания проектные показатели сравниваются с фактическими нормализованными показателями энергетического обследования, устанавливается фактический класс энергетической эффективности по энергопотреблению на отопление и вентиляцию и намечаются энергосберегающие мероприятия по повышению энергоэффективности.

3. Энергетический паспорт здания должен содержать:

1) Нормируемые параметры теплозащиты здания: нормируемое сопротивление теплопередаче и нормируемая воздухопроницаемость всех видов наружных ограждающих конструкций; нормируемое удельное энергопотребление на отопление и вентиляцию; показатель компактности здания; коэффициент остекленности фасада здания. Нормируемые параметры для зданий постройки после 1959 года устанавливаются по действующим на период возведения здания нормативным документам, а для зданий постройки до 1959 года – по экспертной оценке.

- Проектные геометрические показатели (при их отсутствии - по данным типовых серий, натурных обследований или экспертной оценке) и энергетические характеристики здания, в том числе:

- объемно-планировочные показатели (строительный объем и площадь всех видов наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания; количество квартир, секций, этажность здания, площадь квартир без летних помещений (полезная площадь общественных зданий или встроенных помещений общественного назначения), жилая площадь квартир или расчетная площадь помещений общественного назначения; высота здания от пола первого этажа до обреза вытяжной шахты или конька кровли, высота этажа; отношение площади наружных ограждающих конструкций к площади квартир, а также к объему здания – показатель компактности здания; отношение площади окон и балконных дверей к площади фасадов – показатель остекленности фасада здания);

- расчетное количество жителей в жилых зданиях или расчетное количество людей, исходя из расчетных показателей общественных зданий;

- уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций (приведенное сопротивление теплопередаче всех видов ограждающих конструкций, приведенный коэффициент теплопередачи здания) и теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции;

- сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций (для светопрозрачных конструкций по результатам сертификационных испытаний при разности давлений 10 Па), теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом инфильтрации наружного воздуха;

- энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания (расчетный максимально-часовой и удельный показатель тепловой мощности внутренних систем инженерного оборудования); средние суточные расходы сетевого газа, холодной и горячей воды, электроэнергии;

- показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем здания (годовые и удельные расходы конечных видов энергоносителей) и удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период, удельная тепловая характеристика здания;

- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в МДж или кВт.ч, кг у.т. (куб.м сетевого газа) в расчете на один кв.м площади квартир или полезной площади общественных зданий);

- пояснительную записку со всеми расчетами, подтверждающими значения перечисленных выше величин.

3) Результаты энергетического обследования с подтверждением наличия приборов учета, в том числе фактические:

•	 показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, полученного по приборам учета и нормализованного (приведенного) к расчетным условиям);

•	энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания (расчетный максимально-часовой и удельный показатель тепловой мощности внутренних систем инженерного оборудования); средние суточные расходы природного газа, холодной и горячей воды, электроэнергии, приведенный к расчетным условиям;

- показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем здания (годовые и удельные расходы конечных видов энергоносителей) и удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период, удельная тепловая характеристика здания;

- показатели удельного потребления тепловой энергии здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в МДж или кВт.ч, кг у.т. (куб.м природного газа) в расчете на один кв.м площади квартир или полезной площади общественных зданий);

- показатели потенциала сбережения топливно-энергетических ресурсов в МДж или кВт.ч, кг у.т. (куб м сетевого газа) в расчете на один кв м площади квартир или полезной площади общественных зданий);

- рекомендуемые мероприятия по повышению энергетической эффективности

4. В задании на проектирование следует устанавливать класс энергетической эффективности по показателю удельного энергопотребления здания на отопление и вентиляцию за отопительный период согласно классификации по таблице и норм базового уровня согласно “Требований по энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений” для класса энергетической эффективности C. Присвоение класса энергетической эффективности D «пониженный» и ниже на стадии проектирования не допускается.

Таблица – Классы энергетической эффективности зданий

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания qhdes от нормативного, % | Рекомендуемые мероприятия органами администрации субъектов Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
| Для новых и реконструированных зданий |
| A | Очень высокий | менее - – 41 | Экономическое стимулирование |
| B B+ B++ | Высокий | от – 10 до – 20 от -21 до -30 от -31 до -40 | То же |
| C | Нормальный | от + 5 до – 9 | - |
| Для существующих зданий |
| D | Пониженный | от + 6 до + 75 | Желательна реконструкция здания |
| E | Очень низкий | более 76 | Необходимо утепление здания в ближайшей перспективе |

5. Классы энергетической эффективности здания при проектировании и в процессе эксплуатации, установленные согласно таблице, следует занести в энергетический паспорт здания.

6. Энергетический паспорт здания с пояснительной запиской должен входить в состав проектной документации в разделе проекта “Энергоэффективность”.

7. Для подрядных и других организаций, участвовавших в проектировании и строительстве вновь возводимых или реконструируемых зданий, а также предприятий-изготовителей энергосберегающей продукции при установлении класса энергетической эффективности согласно данным нормам следует предусматривать:

- экономическое стимулирование при достижении классов A («очень высокий») и B («высокий»).

- штрафные санкции при снижении до класса D («пониженный») и ниже и отказе от устранения дефектов, приведших к этим классам.

8. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, подписывается руководителем проектной организации, составленный по результатам энергетического обследования, подписывается руководителем организации, проводившей энергетическое обследование и лицом, имеющим право на проведение энергетического обследования.

9. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, должен предъявляться экспертизе проектной продукции. Энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, а также энергетический паспорт, составленный по результатам добровольных энергетических обследований, следует предоставлять организации, в которой проводилось данное обследование.

10. Копию энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, а также энергетического паспорта, составленного по результатам добровольных энергетических обследований, следует предоставлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.