ПРОЕКТ ПРИКАЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 мая 2010 г. ….

О требованиях энергетической эффективности зданий,

строений, сооружений

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291) 
и на основании пункта 52 Плана мероприятий по энергоснабжению 
и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г. № 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 50, ст. 6114; 2010, № 18, ст. 2243) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А.Булгакова) 
в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации В.А.Токарева.

Министр 										 В.Ф. Басаргин

# Утверждены

# Приказом Министерства

# Регионального развития

# Российской Федерации

# от ____ _____ 2010 г. № _____

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

- При проектировании и строительстве новых жилых и общественных зданий, а также при реконструкции и капитальном ремонте зданий в качестве базового уровня энергопотребления принимаются нормативы удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, отнесенные к 1 кв.м. площади квартир жилых домов без летних помещений или полезной площади общественных зданий, либо к 1 куб.м отапливаемого объема зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,5 м, и к 1 градусо-суткам отопительного периода, действовавшие на 1 января 2008 года и приведенные в таблицах № 1 и № 2.

Таблица № 1 – Базовый уровень нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт·ч/(м2(oC(сут) .

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | -- | -- | -- |
| 100 | 34,7 | 37,5 | -- | -- |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | -- |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | -- | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | -- | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | -- | 19,4 | 20,8 | 22,2 |
| Примечание 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. 2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных домов – это площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир без летних помещений. |

Таблица № 2 - Базовый уровень нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhreq, Вт·ч/(м2(oC(сут) или [Вт·ч/(м3(oC(сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий: |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12–25 |
| 1. Жилые, гости-ницы, общежтия | По таблице 1 | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 |
| 2. Общественые, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 34,6 38,6 | 30,8 34,8 | 28,9 33,0 | 26,3 30,3 | 23,9 27,9 | 22,3 26,3 | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения** (с 1,5 сменным режимом работы и круглосутоным | 33,8 37,8 | 32,8 36,8 | 31,8 35,8 | 30,8 34,8 | 29,3 33,4 | 28,3 32,4 | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 |  |  |  |  |  |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досу-говой деятель-ности и складов при tint = 20 °С tint = 18 °С tint = 13-17 °С | 6,4 5,9 5,3 | 6,1 5,7 5,1 | 5,8 5,3 4,9 | 5,6 5,1 4,7 | 5,5 5,0 4,6 |  |  |  |
| * Верхняя строка с односменным режимом работы; ** Нижняя строка с 1,5-сменным режимом работы. Примечания. 1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)]; 2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)] и пересчитаны с табл.9 СНиП 23-02-2003 с м3 на м2 при высоте этажа от пола до потолка 3,3 м; 3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт·ч/(м3·°С·сут.)]; 4. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oC(сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5 %. |

- Базовые нормативы устанавливают требования к энергетической эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С (“нормальный”) при соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий и нормируемых требований к минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания, представленных в таблице №3.

## Таблица № 3. Базовые значения нормируемого сопротивления теплопередаче  ограждающих конструкций для зданий высотой до 75 м, Rотр, м2·°С/Вт.

| Здания и помещения | Градусо-сутки ото-пительного периода, °С·сут. | Стен | Покрытий и перекры-тий над проездами и эркерами | Перекры-тий чердачных, над техподполь-ями | Окон и балконных дверей, витрин и витражей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилые здания, гостиницы, общежития, поликлиники, лечебные учреждения, школы, дома-интернаты, детские дошкольные учреждения, хосписы | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 | 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 | 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 | 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 |
| 2. Общественные, кроме перечис-ленных выше, административного назначения (офисы), сервисного обслуживания и культурно-досугов., склады | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,6 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 | 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 | 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 | 0,40 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами и с избытками явной теплоты менее 23 Вт/м3 | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |

Примечание. Промежуточные значения Rотр следует определять интерполяцией.

- Во исполнение часть 4 статьи 11 Федерального закона № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню, приведенному в таблицах №1 и №2:

- на 15% по отношению к базовому уровню с 1 января  2011 года;

- на 30% по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года;

- на 40% по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

- Вновь стоящиеся, проектируемые, модернизируемые, капитально ремонтируемые здания должны соответствовать требованиям суммарного удельного потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных домах в соответствующих периодах на период до 2020 года согласно таблице № 4.

Таблица № 4. Нормируемые уровни удельного теплопотребления на отопление,

вентиляцию и горячее водоснабжение  многоквартирных жилых домов, в том числе  на отопление и вентиляцию отдельно, кВт·ч/(м2·год)

| № | Наименование удельного показателя | Градусо-сутки ото-пительного периода, °С·сут. | Базовое значение | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.11 г | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.16 г | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.20 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 эт. | ≥12 эт. | 5 эт. | ≥12 эт. | 5 эт. | ≥12 эт. | 5 эт. | ≥12 эт. |
| 1 | Удельное теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 168 216 264 312 360 408 | 158 196 234 272 310 348 | 142 182 222 262 302 342 | 135 168 201 134 267 300 | 117 150 183 216 249 282 | 112 140 168 196 224 252 | 100 128 156 184 212 240 | 95 118 141 164 187 210 |
| 2 | В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 48 96 144 192 240 288 | 38 76 114 152 190 228 | 40 80 120 160 200 240 | 33 66 99 132 165 198 | 33 66 99 132 165 198 | 28 56 84 112 140 168 | 28 56 84 112 140 168 | 23 46 69 92 115 138 |

- Годовое электропотребление определяется по удельной расчетной мощности установленного электрооборудования с учетом годового числа часов ее использования. Для жилых зданий допускается определять годовое электропотребление по средней удельной расчетной мощности установленного электрооборудования равной 0,015 кВт на м2 площади квартир для квартир с электроплитами и 0,01 кВт/м2 для квартир с газовыми плитами при годовом числе использования расчетной мощности  3500 и 3000 часов соответственно (в домах с кондиционированием воздуха годовое число использования расчетной мощности установленного электрооборудования  увеличивается до 4800 часов).

- Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, тепловой энергии  на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение и бытовые нужды (пункты 4 и 5 настоящего Приказа).

- С 1 января 2013 г. для новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых, модернизируемых жилых и общественных зданий суммарные удельные годовые расходы первичной энергии (энергоносителей) на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, на тепловые завесы (при наличии), на горячее водоснабжение, на искусственное освещение, бытовые нужды и кондиционирование не могут превышать общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей, определяемых на основании           пункта 6 настоящего Приказа, более чем в 1,5 раза.

- С 1 января 2013 г. для новых, проектируемых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий  устанавливается нормирование удельной выработки  энергии инженерными системами дома, использующими нетрадиционные возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические  ресурсы  в размере:

30 кВт·ч/м2  в год   с 1.01.2013 г.;

40 кВт·ч/м2  в год   с 1.01.2016 г.;

50 кВт·ч/м2  в год   с 1.01.2020 г.

- Выполнение застройщиком требований энергетической эффективности в течении срока, установленного пунктом 3 статьи 11 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291) или иными нормативно-правовыми актами, должно обеспечиваться в отношении нормативов удельного  теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах, установленных строкой 1 таблицы №4 настоящего Приказа, без учета особенностей потребления отдельных видов энергии в жилых и нежилых помещениях.

- Возможность применения настоящих требований при реконструкции и капитальном ремонте зданий, имеющих архитектурно - историческое значение, определяется на основании согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры в каждом конкретном случае.

Примечания: Рекомендуемые мероприятия для достижения расчетного уровня энергоэффективности зданий:

1 Повышение энергоэффективности зданий с 2011 г. достигается за счет оснащения систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню на  15% и замене окон на энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее  0,8 м2·°С/Вт для местностей с величиной градусо-суток более 4000). Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей энергоэффективностью (с сопротивлением теплопередаче не менее 1,0–1,05 м2·°С/Вт для местностей с величиной градусо-суток более 4000 и 0,8 м2·°С/Вт для остальных), применением устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, включая теплонасосные системы теплоснабжения, а также систем централизованного теплоснабжения с высокой эффективностью использования первичного топлива.

Снижение теплопотребления на горячее водоснабжение достигается за счет переноса узла приготовления горячей воды из ЦТП в автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в здания по мере износа оборудования в ЦТП и трубопроводов внутриквартальных сетей ГВС, оснащение приборами индивидуального учета потребления воды в квартирах, установки квартирных регуляторов давления, утилизации тепла вытяжного воздуха или применения теплонасосных систем теплоснабжения и  солнечных коллекторов для нагрева горячей воды.

3. Вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте здание должно быть оборудовано:

отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

лифтами с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены);

термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами  на отопительных приборах и измерителями расхода теплоносителя в горизонтальных, поквартирных системах отопления квартир площадью до 100 м2, либо теплосчетчиками  в квартирах большей площади, обеспечивающими дистанционную передачу измеряемых показателей;

теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания;

электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования с классом энергетической эффективности не ниже первых двух (в случае, если классы установлены).

приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования и сдаваемых в пользование третьим лицам;

устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного или горячей воды на бытовые нужды, использование рециркуляции);

регуляторами давления воды в системах холодного  и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов – на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования);

устройствами регулирования температуры в системах отопления, в том числе автоматического регулирования на основании данных, передаваемых приборами учета;

устройствами автоматического снижения температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее время в зимний период;

устройствами, позволяющими снижать пиковую нагрузку в системах холодоснабжения за счет использования охлаждаемых перекрытий для аккумуляции холода в ночное время;

энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;

оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);

устройствами компенсации реактивной мощности при работе электродвигателей;

дверными доводчиками (в многоквартирных домах  - для всех дверей в местах общего пользования);

второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися дверями;

ограничителями открывания окон (для многоквартирных домов - в помещениях общего пользования; квартирах).